## Slide 1: Скелети
Задачи към S08

## Slide 2
Степени на свобода

## Slide 3: Задача №1
Перископ
  Направете система с DOF=2
  Първото движение да е плъзгане
  Второто движение да е въртене

## Slide 4
Демо
Файлове

## Slide 5: Задача №2
Обвивка на тор
  Даден е механизъм с въртящо се дълго рамо
  В края, на малко разстояние, се върти късо рамо
Да се добавят цилиндрични ленти
  Една лента е по периферията, която обхожда острия връх на последната подвижна част
  През определено време да се прави „копие“ на текущата лента, така че всички копия да оформят обвивка на тор

## Slide 6
Демо
Файлове

## Slide 7
Скелети

## Slide 8: Задача №3
Съставни кости
  Променете дефиницията на Bone в skeleton.js
  Да може кост да е множество от различни обекти
  Конструкторът да има два параметъра – дължината на костта и масив от обектите в костта
Център на костта
Точка на закачане на следващата кост
Масив от обекти, съставящи костта
Дължина на костта
Следваща
кост

## Slide 9
На базата на тази дефиниция
  Направете 3 кости
  Първата кост е от две успоредни плоскости и се върти хоризонтално и вертикално
  Втората кост е конус с въртене само в една равнина (успоредна на двете плоскости)
  Третата кост е перка, която се върти перпендикулярно на втората кост

## Slide 10
Демо
Файлове

## Slide 11: Задача №4
Коноид
  Създайте обект Conoid
  Той е обобщен пресечен конус
  Създайте верига от коноиди
Параметри на Conoid:
  center – център, масив от 3 числа-координати
  size – размер, масив от два радиуса на долната основа и височина на коноида
  ratio – относителен размер на горната основа, масив от 2 числа – съотношенията на радиусите на горната основа спрямо тези на долната

## Slide 12
Демо
Файлове

## Slide 13: Задача №5
Пръст
  Създайте клас Finger за модел на пръст с нокът
  Да има метод hook, с който да се сгъва до някакво положение

## Slide 14
Демо
Файлове

## Slide 15: Задача №6
Жестове
  Създадени са класове Finger (пръст) и Palm (длан)
  Направете пръстите в Palm различни по дължина, дебелина и положение, за да приличат малко на длан с пръсти
  Направете два отделни жеста с пръстите и дланите, като те ту правят единия жест, ту другия
  Примерна двойка жестове:
    Барабанене с пръсти
    Отрицателно-забранителен жест

## Slide 16
Демо
Файлове

## Slide 17: Задача №7
Коремни преси
  Анимирайте човечето като примера от лекциите да прави коремни преси с лакът към срещуположно коляно

## Slide 18
Демо
Файлове

## Slide 19: Задача №8
Безтегловност
  Направете n фигурки
  Всяка се движи като че ли е в безтегловност
  По възможност да се използва само един скелет

## Slide 20
Демо
Файлове

## Slide 21: Задача №9
Стъпка по стъпка
  Направете човече да ходи
  Краката да не се плъзгат нито напред, нито назад

## Slide 22
Демо
Файлове

## Slide 23
Край